## Slide 1
電動汽車充電基礎設施推動初步規劃草案
經濟部
110 年 7 月8日

## Slide 2
1
簡報大綱
壹、背景說明
貳、我國公共充電樁需求評估
參、國際推動案例
肆、推動目標與架構
伍、示範推廣期規劃內容
陸、結語

## Slide 3
壹、背景說明(1/2)
一、推動緣起
2
(一)110/4/14沈副院長「電動汽車電能補充系統標準建議」會議
  面對電動車普及化趨勢，請經濟部超前部署。「公共充電站」布建涉及國家整體能源設施建置之上位政策，請經濟部全盤思考並統籌規劃後，擇日向副院長報告。
  有關國家標準及公共充電樁設置規格，原則依經濟部規劃方向辦理。
(二)110/5/11經濟部發函歐洲商會回應充電設備介面標準相關事宜
  公共充電樁部分將採1+N模式推動，1代表以CCS1為主要充電介面，N代表可依市場需求選擇其他種類之充電介面，例如CCS2或CHAdeMO。
  因應電動車普及，將持續針對公共充電樁設置進行統籌規劃。
本部將以「公共充電」之推動為主軸進行整體規劃；私人充電僅針對建築相關法規調適等議題展開討論。

## Slide 4
壹、背景說明(2/2)
二、推廣電動車與充電設施為運輸部門減碳之一環
實現交通運輸業應在2030年前減少40%至42%碳排放之目標
交通部主導規劃2030充電基礎設施總體計畫
案例
政策目的
推動政策
德國
實現2050年實現淨零排放
交通部與商務部成立低排放車輛辦公室規劃與執行各項推動措施)
英國
能源轉型法(TECV)規劃發展潔淨交通
生態轉型部推動移動政策法(LOM)」展開運輸政策全方面改革
法國
Budget 2020計畫對抗氣候變遷推動電動車與充電設施
陸路交通管理局(修正)法案，由陸路交通管理局展開充電設施推動與監管
新加坡
3

## Slide 5
貳、我國公共充電需求評估(1/7)
4
一、國際電動汽車與公共充電樁發展(IEA Global EV Outlook 2021)
      (一)2020年全球電動汽車掛牌數達1,019.7萬輛，占全球汽車總量0.94%。2020年全球電動汽車新售數量達297.7萬輛，相較2019年成長40.9%；占新售汽車4.6%。
      (二)全球有近九成充電樁都是設置於私人充電地點，2019年私人充電樁安裝量逾650萬個。而公共充電樁主要是解決里程焦慮及家中無法安裝充電之問題，為各國政府推動重點。2020年全球累計公共慢充安裝量達92.2萬個；公共快充安裝量達38.6萬個。
二、我國電動汽車與公共充電樁發展
    (一)截至2021年3月，我國電動小客車掛牌數達12,866輛(Tesla 11,354輛，約占總數量88.2%)，占小客車掛牌總數之0.2%。新售電動小客車占新售小客車比重達2.2%。
    (二)截至2021年3月我國電動汽車公共充電槍數為2,944個，當中AC慢充有2,735個(Tesla 737個)、DC快充有209個(Tesla 132個)。

## Slide 6
5
 | 中國大陸 | 美國 | 德國 | 挪威 | 英國 | 法國 | 日本 | 荷蘭 | 加拿大 | 瑞典 | 韓國 | 全球 (不含CH) | 臺灣
慢充 | 9.1 | 21.6 | 17 | 41.5 | 16 | 9.9 | 13.4 | 4.6 | 19.1 | 20.3 | 2.5 | 13.4 | 4.7
快充 | 14.6 | 106.4 | 85 | 91.5 | 69.6 | 102.9 | 36.9 | 142.2 | 92.6 | 111.1 | 13.9 | 74.2 | 61.6
2020年我國與EV前10大國公共充電樁車樁比比較
    三、國際現況比較-車樁比會因發展進程及國情不同而有差異
    (一)國際上通常會以車樁比，作為初步比較公共充電樁佈建情況之指標。
    (二)2020年全球平均車樁比(不計入中國大陸)，慢充為13.4:1、快充為74.2:1。
    (三)公共充電車樁比越低，代表充電樁相對於電動車數量的安裝密集度越高，但也有可能是以下原因所導致：
      1.電動車發展剛起步數量少：如臺灣、日本、韓國。
      2.住宅不方便安裝私人充電：如荷蘭住宅自有停車位比例低(約只有3成)。
    (四)過低的車樁比(設過多的充電樁)，可能產生利用率低問題：如中國大陸。
註1：慢充充電樁數量=充電槍數量；快充充電樁數量不一定等於充電槍數量(可能1個充電樁2個槍或多個槍)
註2：車樁比數量採用IEA各國電動車掛牌數(存量)/公共慢充/快充充電樁數量計算
資料來源：IEA(2021)
貳、我國公共充電需求評估(2/7)

## Slide 7
6
(五)國際上合適的公共充電車樁比討論
    現今對於每個公共充電點對應的電動汽車數量，沒有統一的基準。
    各研究公共充電車樁比參考值-(慢充+快充)：
        歐盟(2016)：會員國2020年車樁比應達10:1。
        歐洲運輸環境聯合會(2020)：歐盟國2030年車樁比應達10~15:1。
        CEC & NREL (2017)：美國加州應達27：1。
        德國充電基礎建設國家控制中心(2020)：德國2030年20:1(城市14：1、鄉村23：1)。
    各研公共充電究車樁比參考值-快充：
        歐洲運輸環境聯合會(2020)：歐盟國2025年80:1、2030年為130:1。
        國際綠能運輸理事會(ICCT)(2018)：美國300:1、歐洲100~300:1。
資料來源：Transport & Environment(2020/1)；Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur(2020)
貳、我國公共充電需求評估(3/7)

## Slide 8
    我國公共充電車樁比建議-慢充：
        我國自有停車位比例約69%高於荷蘭(30%)；然我國住宅型態有48%為集合式住宅，家中安裝充電樁困難度高於多數為獨棟住宅的英美國家。故建議車樁比應高於荷蘭(4.6:1)、低於歐美國家(20:1)。
        初期車樁比10:1，中期在電動車數量增加、民眾接受度高的發展下，提高車樁比為15:1。
    我國公共充電車樁比建議-快充：
        歐美國家目前已50kW充電樁為主，我國大多為120kW以上，初期即可設定較高的車樁比目標。
        假設初期車樁比80:1、中期以後隨充電樁功率提高及長期續航力提升，提高車樁比為130~300:1。
(六)我國公共充電車樁比情境分析(全國平均概念)
7
貳、我國公共充電需求評估(4/7)

## Slide 9
8
(七)影響公共充電車樁比之因素
貳、我國公共充電需求評估(5/7)
住宅型態
移動行為
電動車數量
電動車性能
充電習慣
充電功率
行駛距離
路線目的
出發與到達時間
在目的地停留的時間(例如平均停車延時)
停車場使用率
獨棟/集合式
有無自有車位
註冊數
實際在路上跑的車子數量
車子種類(大小)
續航力
平均耗電量
路邊與路外停車場
自家(獨棟)
顧客停車場
自家(集合式)
工作場所
市區充電中心
路上充電中心
德國行駛路線終點與充電使用情況之關係
    區域的充電設置地點配置，必須進一步考量移動行為、電動車數量與性能、充電習慣等因素。
充電次數
充電時機點(SoC)
何時充

## Slide 10
一、電動自小客車發展情境預估
9
累計電動汽車車輛數(萬輛) | 2025 | 2030 | 2040
積極發展情境 (占新售%) | 21.1 (14.5%) | 107.2 (55.9%) | 420.1 (100%)
中度發展情境 (占新售%) | 16.4 (12.9%) | 70.2 (34.7%) | 280.6 (65.5%)
基本發展情境 (占新售%) | 7.4 (4.8%) | 26.8 (14.6%) | 171.0 (59%)
積極發展情境：以2040新售小客車100%為電動車作推估
中度發展情境：以Bloomberg預估已開發國家+中國大陸之電動車占新售車比重之平均趨勢作推估
基本發展情境：以Bloomberg預估日本電動車占新售車比重之趨勢作推估
註1:EV占新售車比重資料來源:BloombergNEF(2020/5)；註2:中度情境採:美/歐/日/韓/澳/中之平均值；註3:日本為已開發國家中EV市場發展較慢的國家(2020EV占新售車僅0.6%),且BloombergNEF推估數據是在日本發布碳中和目標前，故作為保守情境參考。
後續設置需求及投資金額均以中度發展情境推估
貳、我國公共充電需求評估(6/7)

## Slide 11
二、公共充電需求與設置情境推估-以中度發展情境為例
10
各類地點設置情境推估(需依照國內電動車發展狀況滾動式調整) |  |  |  | 2025 | 2030 | 2040
電動自小客車數量-中度發展情境(萬輛) |  |  |  | 16.4 | 70.2 | 280.6
公共慢充 需求數量 (車樁比假設 2025年10:1 2030年15:1 2040年15:1) | 慢充累計需求槍數(萬個)1 |  |  | 1.64 | 4.68 | 18.70
 | 各場域設置量預估 | 小型汽車路外停車位(萬個) | 60.0% | 0.98 | 2.81 | 11.22
 |  | 小型汽車路邊停車位(萬個) | 19.1% | 0.31 | 0.90 | 3.58
 |  | 開放公眾使用建築物附設小型車停車位(萬個) | 15.4% | 0.25 | 0.72 | 2.88
 |  | 風景遊樂區小型車停車位(萬個) | 4.1% | 0.07 | 0.19 | 0.76
 |  | 機場/台鐵/高鐵附設停車位(萬個) | 1.4% | 0.02 | 0.07 | 0.26
公共快充 需求數量 (車樁比假設 2025年80:1 2030年130:1 2040年300:1) | 快充累計需求槍數(萬個)1 |  |  | 0.20 | 0.54 | 0.94
 | 各場域設置量預估 | 小型汽車路外停車位(萬個) | 69.9% | 0.14 | 0.37 | 0.65
 |  | 風景遊樂區小型車停車位(萬個) | 4.7% | 0.01 | 0.03 | 0.04
 |  | 機場/台鐵/高鐵附設停車位(萬個) | 7.2% | 0.01 | 0.04 | 0.07
 |  | 高速公路休息站(萬個) | 5.6% | 0.02 | 0.04 | 0.05
 |  | 專用快充站(含加油站改設)(萬個) | 12.7% | 0.02 | 0.06 | 0.12
註1：設置數量以槍數(Connectors)作為計算，慢充一般1樁1槍、快充可能有1個樁多個槍的情況
貳、我國公共充電需求評估(7/7)

## Slide 12: 參、國際設置案例(1/5)
一、公共充電設置地點
充電型態
不特定充電客戶
停留1小時以上
利用停留在目的地期間進行充電
慢充≥7kW AC
目的地充電
旅途中充電
不特定充電客戶、非車輛停放地點
停留<30分鐘
中長距離移動時中繼點進行充電（需短時充電）
快充 >22kW AC/DC
旅途中充電
設置場所
商業設施
大規模(購物中心等)
小規模(便利商店等)
公營設施/行政機關
公有/民營停車場
路邊停車格
高速公路/重要道路服務區
專用充電站(含加油站)
超商
公共充電60-85 %
11

## Slide 13: 參、國際設置案例(2/5)
二、快充與慢充定義及配置
充電類型 |  |  | 充電時間 | 美國 | 歐盟 | 韓國 | 日本
慢充 | Level 1 |  | >17小時 | 1.4~1.92kW | 3.7~22kW | <40kW | <20kW
 | Level 2 |  | 3.5~7小時 | 3.3~19.2kW |  |  | 
快充 |  | Level 3 | 10~30分鐘 | ≥50kW | >22kW | ≥40kW | 20~200kW
    國際充電樁設置，快充約占總設置量20~30%。
    路外與路邊停車格(目的地充電)大多設置7~22kW充電樁，以11W樁為例，充電1小時約可增加70km行駛里程。
12

## Slide 14: 參、國際設置案例(3/5)
國家 | 法規內容
歐盟建築節能指令EPBD 2018/844/EU | 非住宅建物 當會員國應對於20個以上的停車位之非住宅建物設有最少充電點安裝數量要求（從2025年開始適用）
英國、德國、荷蘭 | 新暨大規模翻新非住宅建物 超過10個停車位：至少安裝1個充電點，且至少每5個車位設置1個充電電纜 既有非住宅建物 2025年開始，超過20個停車位，至少1個充電點。
奧地利建築法規 Bauordnung § 64機動車停車設施的設計 | 非公共停車場(non-publicly accessible parking facilities) 10個以上的停車位的停車場，每10個停車位至少設置1個充電點(>3kW)，或是每25個停車位，至少設置1個快速充電點(>20kW) 公共停車場 50個停車位以上的停車場，每10個停車位，設置1個快速充電點(>20kW)(如果平均停車時間>6小時，可以設置4個>3kW的充電點取代快充
韓國環境友好型車輛的開發和分配法令 | 在停車場中安裝的充電設施的數量應≥200除以停車場中停車總數(但建置細節及具體數量應地方政府於相關自治條例中訂定) 首爾市： 充電設施數量不得少於停車場總車位的3%(但若超過10個，只安裝10個也算符合標準) 具有200個停車位以上，則設置的充電點至少有1個為快充
13
三、要求設置一定比例充電停車位之案例

## Slide 15
洛杉磯機場
Level 2：58個
Level 3：2個
註：以充電槍計算
哈茨菲爾德-傑克遜機場
Level 1+2：275個
巴黎戴高樂機場
3.7kW：48個
DC 快充(50kW)：12個(6樁)
東京成田機場
DC 快充(44kW)：4個(2樁)
參、國際設置案例(4/5)
四、運輸節點充電設置案例-以機場為例

## Slide 16
英國-彈出式充電樁
(pop-up charger 7kW)
洛杉磯-與路燈結合之充電樁(Level 2)
英國-充電線埋入人行道下(7 kW)
荷蘭路邊停車格充電樁
(11-22kW)
新加坡路邊停車格充電樁
五、路邊充電設置案例
參、國際設置案例(5/5)

## Slide 17
一、充電樁設置場域類型
肆、推動目標與架構(1/2)
16
公共充電樁定義：設置於公共場所或公共空間可供公眾使用之電動運輸工具充電設備
獨棟自宅車庫
集合式住宅停車場
公司自有土地停車場
私人充電樁
公共充電樁
旅途中充電
目的地充電
大型快充專用站
(例如高速公路、加油站改設、專用充電站等)
停車場法、建築法
停車場法
停車場法、建築法
停車場法、公路法
顧客停車場(如百貨公司、大賣場、旅館等)
路邊停車格、路外停車場(含大眾運輸附設)
不特定使用者、停放1小時以上(例如臺北市商圈機車平均停車時間為4.4個小時)
慢充為主、快充為輔
不特定使用者
僅停放數30分鐘內
快充
慢充
特定使用者
可長時間停放
設置場所
場域法規管轄
充電型態
本規劃以公共充電為主軸

## Slide 18
17
四、未來公共充電樁分三階段進行推動
(一)第一階段：示範推廣期(2021~2025)
政府機關與重要交通節點帶頭設置公共充電樁，並獎勵民間示範。目標設定：慢充7,200個(占總需求量60%)、快充600個(占總需求量40%)。
完善相關法規與配套措施，並已提出具體作法，詳如伍、示範推廣期。
(二)第二階段：加速擴散期(2026~2030)
推動公共充電樁設置補助，需具備智慧充電的功能，並規劃相關配套措施及強化電網。
(三)第三階段：應用發展期(2031~2040)
因市場發展已趨成熟，故回歸市場機制運作，並推動新技術發展。
註1：慢充設置目標 = (預估需求量X60%)-既有設置量 ; 快充目標 = (預估需求量X40%)-既有設置量
註2：2025年預估公共慢充累計需求量1.64萬個、快充0.2萬個
註3：既有設置量： 慢充2,735個、快充209個。
肆、推動目標與架構(2/2)

## Slide 19
18
策略 | 項目 | 具體作法 | 分工建議
促進設置 | 政府機關帶頭設置公共充電 | 中央/地方政府所屬停車場帶頭設置： 1. 公有路外停車位 慢充：至少設置6,000個慢充充電停車位：建議六都公有路外停車位總數至少3%、六都以外至少0.5%。 快充：至少設置220個快充充電停車位：建議具有400個停車位以上的公有停車場率先推動。 2. 路邊停車位至少設置400個慢充充電停車位： 建議六都率先推動。 | 交通部、地方政府
 |  | 運輸節點帶頭設置(車流多、已具備現有電力設施) 3. 高速公路休息區至少設置160個快充充電停車位：平均每站設置7個快充充電停車位。 4. 高鐵、台鐵及機場附屬停車場合計： 慢充：至少設置200個慢充停車位：占高鐵、台鐵及機場停車位總數1% 快充：至少設置100個快充停車位：占高鐵、台鐵及機場停車位總數0.5%。 | 
一、本期策略、項目及具體作法，分述如下：
註1：需依照國內電動車發展狀況滾動式調整建置目標數
註2：實際停車位數量需再交由交通部提供精確數量
伍、示範推廣期 (1/4)

## Slide 20
19
策略 | 項目 | 具體作法 | 分工建議
促進設置 | 推動示範計畫(公共) | 5. 民營停車場及旅館示範：目標400個慢充充電停車位 | 交通部(路政司、觀光局)
 |  | 6. 商業設施(如大賣場/購物中心/超商)示範：目標200個慢充充電停車位 | 經濟部
 |  | 7. 充電營運商創新營運模式示範(充電結合其他附加價值服務如電子看板廣告)：至少3家營運商參與、合計10個案場(可採用快充+慢充) | 經濟部
 |  | 8. 智慧充電管理示範(業界科專)至少2案：(1)示範遠端控制充電功率與時間，進行充電管理以降低電費負擔或配合需量反應方案可行性。(2)整合智慧充電與PV、儲能應用 | 經濟部
 |  | 9. 都會區加油站改設充電站示範： 複合式經營示範計畫－福林站已展開示範，新竹有兩個站點已在進行規劃。 符合有兩個停車位以上，且9公尺安全距離的加油站地點評估，預計2025年累計設置41支快充充電槍。採取自行建置或與汽車充電相關產業合作經營等模式辦理 | 經濟部,中油
註：需依照國內電動車發展狀況滾動式調整建置目標數
伍、示範推廣期 (2/4)

## Slide 21
策略 | 項目 | 具體作法 | 分工建議
法規調適 | 保障充電設備設置(私人) | 已修訂「建築技術規則建築設計施工編第62條」，要求預留充設備相關裝設空間 | 內政部(營建署)
 |  | 10. 修訂「公寓大廈管理條例規約範本」。預定110年底完成。 | 
 | 確保充電停車位基本需求與專用性(公共) | 11. 宣導充電停車位之專用性，並鼓勵以非懲罰性之措施，避免油車占用 (例如差別取價、車牌辨識地鎖) | 交通部(路政司)、地方政府
 |  | 12. 要求公共停車場必須制定充電設施設置比例要求，其比例由各地方政府另定之。預定111年底完成。 | 
電網強化 | 優化選址與饋線強化 | 13. 建立區域充電設施設置需求評估模型。預定111年底完成。 | 交通部
 |  | 14. 建立電網衝擊評估與配電網擴充需求模型。配合13.之工作事項完成後，預定於112年底完成。 | 台電
 | 強化電動車與電網整合 | 15. 檢討電價、需量反應及輔助服務方案，規劃適合電動車充電方案。電價方案預定110年底完成。 16. 檢討智慧充電相關配套法規，例如：(1)電力公司或Aggregator集結充電資源至輔助服務市場交易相關制度(2)檢討智慧充電功能及操作要求等。預定111年底完成。 | 台電、經濟部(能源局)
建立基礎 | 完善標準 (公共) | 17. 推動公共充電樁符合CCS1+N原則；將充電設備納入驗證登錄。預定111年底完成。 18. ISO、IEC或OCPP充電站通訊標準納為國家標準。預定111年底完成。 | 經濟部(標準局)
20
伍、示範推廣期 (3/4)

## Slide 22
一、充電基礎設施為友善電動汽車發展的重要建設，並且若能搭配智慧充電發展，未來可成為提升電網彈性之助力。
二、充電基礎設施設置場域類型多元，並需多面向策略支持，必須跨部會協調與合作，將持續跟相關單位務實檢討。
三、有關未來加速擴展期及應用發展期，將視示範推廣期推動情況、電動汽車市場變化與技術發展，定期滾動性檢討。
陸、結語
21

## Slide 23
報 告 完 畢
敬 請 指 教
22